## Slide 1: Controle de semáforos com lógica Fuzzy Alunos: André Vinicius Neves dos Santos, Álex Lima dos Santos, Gabriel Santos Souza, Levi Henrique Bispo Dos Santos, Rodrigo Carvalho Dias ; Orientador: Adailton Cerqueira. Universidade Salvador – Salvador – BA – Brasil
INTRODUÇÃO
Simulador 2D (pygame) de um cruzamento controlado por lógica Fuzzy. O sistema usa variáveis linguísticas (fluxo de carros, fluxo de pedestres, horário e clima) para recompor dinamicamente o tempo do verde do semáforo. A base de regras Fuzzy avalia padrões do ambiente e recomenda tempo de semáforo; o estado e decisões são exibidos na HUD e logs de ativação são impressos para análise.
OBJETIVO
Integrar um controlador Fuzzy que ajuste automaticamente o tempo verde conforme condições reais do ambiente, mantendo compatibilidade com a heurística de prioridade existente. Reduzir esperas indevidas, priorizar fluxos críticos (picos/chuva) e fornecer telemetria (regras ativadas, grau de ativação, tempo recomendado) para facilitar calibração.
MÉTODOS
Fuzzificação: funções de pertinência (trimf) para fluxo de carros, fluxo de pedestres, horário e clima; rótulos mapeados para valores numéricos no universo.
Inferência: base fuzzy com 9 regras implementadas via skfuzzy.ctrl.Rule; combinações AND/OR avaliadas por min/max.
Defuzzificação: centróide (ControlSystemSimulation.compute()) para produzir o tempo recomendado do semáforo.
Heurística adicional: cálculo de prioridade (score 0–10) para compatibilidade.
Diagnóstico: interp_membership + evaluate_rules para obter graus de ativação e logs.
RESULTADOS
Implementada fuzzificação (MFs trimf), base de regras (9 regras conforme especificado) e defuzzificação por centróide. O sistema ajusta tempo do verde em tempo real, imprime regras ativadas com graus, reseta cenário ao alterar ambiente e exibe tempo recomendado na HUD. Observou-se comportamento mais adaptativo a picos e chuva, com trocas mais coerentes que a heurística pura.
REGRAS FUZZY (RESUMIDAS)
1) SE (Fluxo de Carros é Alto) E (Horário é de Pico) ENTÃO (Tempo é Alto).
2) SE (Fluxo de Carros é Médio) E (Fluxo de Pedestres é Médio) E (Horário é Normal) ENTÃO (Tempo é Médio).
3) SE (Fluxo de Carros é Baixo) OU (Fluxo de Pedestres é Baixo) ENTÃO (Tempo é Baixo).
4) SE (Fluxo de Carros é Alto) E (Fluxo de Pedestres é Alto) E (Horário é Normal) ENTÃO (Tempo é Médio).
5) SE (Fluxo de Carros é Alto) E (Fluxo de Pedestres é Alto) E (Horário é de Pico) ENTÃO (Tempo é Alto).
6) SE (Fluxo de Carros é Alto) E (Clima é Chuvoso) ENTÃO (Tempo é Alto).
7) SE Fluxo de Carros é Baixo E Fluxo de Pedestres é Baixo E Horário Outro ENTÃO Tempo Baixo.
8) SE Fluxo de Carros é Baixo E Fluxo de Pedestres é Alto ENTÃO Tempo Médio.
9) SE Fluxo de Carros é Médio E Horário é Outro ENTÃO Tempo Médio.
Figura 1 – Exemplo figura
CONCLUSÃO
A aplicação mostrou que o controlador fuzzy adapta o tempo verde às condições ambientais: tempos maiores em horários de pico e chuva, menores com fluxo/pedestres baixos. As impressões das regras e seus graus confirmam decisões graduais e interpretáveis. Nos testes, a lógica fuzzy comportou-se de forma consistente e eficaz para ajustar dinamicamente o semáforo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/30773/1/controleinteligentefuzzysemaforo.pdf
2. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/82790/190526.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/sbai/article/view/2709/2249